## Slide 1: Classification KNN pour la Détection de Défauts
Système de Chauffage à Réservoir Agité (CSTH)

## Slide 2
Plan de Présentation
1. Introduction et Contexte
2. Dataset CSTH
3. Méthodologie KNN
4. Recherche d'Hyperparamètres
5. Résultats Finaux
6. Analyse et Conclusions

## Slide 3
Introduction

## Slide 4
Contexte : Détection de Défauts Industriels
Objectif : Détecter automatiquement les défauts instrumentaux dans un système de chauffage
Application : Maintenance prédictive et surveillance en temps réel
Approche : Classification supervisée par K-plus proches voisins (KNN)
Données : Séries temporelles simulées du système CSTH

## Slide 5
Dataset CSTH - Caractéristiques
Continuous Stirred Tank Heater : système de chauffage avec mélange d'eau chaude/froide, chauffage vapeur et contrôle en boucle fermée
Caractéristique | Valeur
Échantillons d'entraînement | 6 300
Échantillons de validation | 900
Échantillons de test | 1 800
Dimension temporelle | 3 pas de temps
Nombre de features | 200
Classes | 2 (normal / défaut)
Distribution | ~50% / ~50%

## Slide 6
Méthodologie

## Slide 7
Méthodologie : Pipeline KNN
1. Prétraitement
• Standardisation des données (moyenne=0, écart-type=1)
• Réduction de dimensionnalité par ACP (95% variance)
2. Calcul des distances
• Distance euclidienne sur séries temporelles aplaties
3. Classification KNN
• Vote pondéré par distance inverse
• Validation croisée par groupes (5 folds)

## Slide 8
Résultats

## Slide 9
Recherche d'Hyperparamètres : Valeur de k
k | Accuracy | F1-Score | Temps (s)
1 | 0.729 | 0.728 | -
3 | 0.743 | 0.743 | -
5 | 0.743 | 0.743 | -
7 | 0.762 | 0.762 | -
10 | 0.786 | 0.784 | -
15 | 0.790 | 0.787 | -
20 | 0.787 | 0.783 | -
25 | 0.796 | 0.792 | -
30 | 0.793 | 0.788 | -
→ Meilleure performance : k = 25 (F1 = 0.792)

## Slide 10
Résultats Finaux sur Ensemble de Test
83.61%
Accuracy
83.45%
F1-Score
0.70s
Temps
Performance par Classe
Classe | Précision | Rappel | F1-Score | Support
Normal | 0.917 | 0.738 | 0.818 | 897
Défaut | 0.782 | 0.934 | 0.851 | 903

## Slide 11
Matrice de Confusion
Prédictions vs Réalité
 | Prédit: Normal | Prédit: Défaut
Réel: Normal | 662 (VN) | 235 (FP)
Réel: Défaut | 60 (FN) | 843 (VP)
VN (Vrai Négatif) : Normal correctement identifié
VP (Vrai Positif) : Défaut correctement détecté
FP (Faux Positif) : Fausse alarme (26.2%)
FN (Faux Négatif) : Défaut manqué (6.6%)

## Slide 12
Métriques Spécifiques à la Détection de Défauts
93.36%
Taux de Détection
(Rappel)
26.20%
Taux de
Fausses Alarmes
Points forts :
• Excellente détection des défauts (93.4% de rappel)
• Peu de défauts manqués (60/903 = 6.6%)
Points d'amélioration :
• Taux de fausses alarmes élevé (26.2%)
• 235 échantillons normaux classés comme défauts
Compromis performance-coût :
• Configuration adaptée aux cas où manquer un défaut coûte cher
• Acceptable si vérification humaine post-alarme possible

## Slide 13
Impact du Prétraitement (Étude d'Ablation)
Comparaison des différentes configurations de pipeline
Configuration | Accuracy | F1-weighted
Sans prétraitement | ~0.73 | ~0.73
Standardisation seule | ~0.76 | ~0.76
ACP seule (95% var) | ~0.75 | ~0.75
Pipeline complet (std+ACP) | 0.796 | 0.791
→ Le pipeline complet (standardisation + ACP) offre les meilleures performances
→ Gain de ~6 points de pourcentage par rapport à la baseline
→ Réduction de dimensionnalité (600 → 6 features) tout en préservant 95% de variance

## Slide 14
Conclusions et Perspectives
Résultats obtenus :
• 83.6% de précision globale sur données de test
• Excellent taux de détection des défauts (93.4%)
• Pipeline efficace et rapide (<1s pour 1800 échantillons)
Forces de l'approche KNN :
• Simplicité et interprétabilité
• Pas de phase d'entraînement coûteuse
• Performance robuste avec prétraitement adéquat
Pistes d'amélioration :
• Réduire le taux de fausses alarmes (ajustement du seuil)
• Tester DTW pour mieux capturer la dynamique temporelle
• Explorer des ensembles de modèles (KNN + autres)

## Slide 15
Merci de votre attention
Questions ?